## Slide 1
2022 Spring NIMS meeting
2022. 04. 11
DGIST 기초학부 이나영
KMEMS review

## Slide 2
Wireless optofluidic neural implant
with modular replaceable drug cartridges for chronic neuromodulation
Contents
2
1) Inho Kang, 1) Jae-Woong Jeong*
1) School of Electrical Engineering, KAIST
Battery-free, wireless ionic liquid-based sensor array for real-time measurement
of pressure and temperature to prevent pressure injuries at bony prominences
1) Hyeonseok Han, 1) Yong Suk Oh, 1) Seokjoo Cho, 1) Inkyu Park*
1) Department of Mechanical Engineering, KAIST

## Slide 3
Wireless optofluidic neural implant
with modular replaceable drug cartridges for chronic neuromodulation
Review 1
3
신경 회로망 연구 – 목표로 하는 뉴런만 정교하게 컨트롤 필요
광유전학 + 신경 약물학 : 높은 해상도, 특정 뉴런의 선택적 조절 가능
(기존) 유선 모듈 및 마취 후 약물 투여 : 심리 및 사회성 동물실험 힘듦, 과도한 스트레스
원터치 자석 조립식 광유전학 및 약물학 무선 디바이스 개발

## Slide 4
Wireless optofluidic neural implant
with modular replaceable drug cartridges for chronic neuromodulation
Review 1
4
무선 control 모듈, 약물 카트리지, neural probe interface의 3가지 부품으로 구성
전체 무게 : 1.9g mouse 실험에 적합한 가벼운 무게
Li polymer battery (0.6 g; 18 mAh) : 완충했을 시 약물 투여 최대 2회, 최대 280분 연속 실험 가능
저전력 블루투스 통신, 스마트폰 어플리케이션으로 컨트롤 가능

## Slide 5
Wireless optofluidic neural implant
with modular replaceable drug cartridges for chronic neuromodulation
Review 1
5
스프링이 내장된 전극 핀을 통해 neural probe interface에 LED 발광 신호 전달
압축된 스프링핀은 동물의 움직임 등으로 인한 단선 방지 → chronic modulation에 용이
자석 조립된 디바이스를 분해하는 데 필요한 힘 = 2.35N
스프링핀 0.3 mm 이상 압축됨,
스프링핀에 의한 반발력 = 0.75 N

## Slide 6
Wireless optofluidic neural implant
with modular replaceable drug cartridges for chronic neuromodulation
Review 1
6
약물 및 전력 재공급 - one-touch replaceable cartridge
Figure c~e : 블루투스 어플리케이션으로 약물전달 및 LED 광자극 control
Implant 되는 부위는 probe 뿐이기 때문에 동물 실험 시 발열 문제 등은 없었다고 함
long-term neural circuit control 가능, 다양한 신경계 질환 치료법 연구에 활용

## Slide 7
Battery-free, wireless ionic liquid-based sensor array for real-time measurement
of pressure and temperature to prevent pressure injuries at bony prominences
Review 2
7
Pressure injuries : 피부 및 하부조직과 돌출된 뼈에 가해지는 압력이 원인
해당 부위의 피부 온도 상승으로 인해 악화됨. 주로 입원 환자들에 발생
지속적인 압력&온도 모니터링 필요
battery-free, wireless ionic-liquid based sensor array 개발
온도 센서
NFC SoC
Ionic liquid-based 압력 센서

## Slide 8
Battery-free, wireless ionic liquid-based sensor array for real-time measurement
of pressure and temperature to prevent pressure injuries at bony prominences
Review 2
8
Rigid components & soft frame & membrane : 압력 tuning을 위해 포함
전력은 코일 안테나가 내장된 NFC SoC를 통해 무선으로 생성 → Ionic liquid에 DC 전원 연결 → anion(EtSO4)(-) -> anode(+) cation(EMIM)(+) -> cathode(-) (ionic separation)
PDMS로 만든 soft block에 압력이 가해짐 → microchannel에 deformation 발생 → 센서 저항 증가
Materials & Mechanism

## Slide 9
Battery-free, wireless ionic liquid-based sensor array for real-time measurement
of pressure and temperature to prevent pressure injuries at bony prominences
Review 2
9
Fig 1.e) 센서에 가해진 압력의 크기에 따른 ΔR/R 변화
b) PDMS soft frame 유무에 따른 ΔR/R 변화 비교 → soft frame을 포함할 경우 변화가 더 완만해짐
c) response against 3 cycles of loading (각각 8, 15, 8 kPa)
d) response against 1000 cycles of loading/unloading (30kPa) → stable
Fig1.
Design features & performance characteristics (유선으로 실험)

## Slide 10
Battery-free, wireless ionic liquid-based sensor array for real-time measurement
of pressure and temperature to prevent pressure injuries at bony prominences
Review 2
2
d) 압력 loading/unloading시 압력 센서의 ADC value (V0-V) response
NFC SoC의 ADC value response e) against 3 cycles of loading (각각 75, 150, 75 kPa) f) against 10 cycles loading/unloading (60 kPa)
g) loading 없이 2시간 이상 response 관찰 결과, 무시할 수 있을 수준의 drift를 보임 → stable
작고 얇음, skin-like, 피부 표면에 부착 용이 & 무선 & stable response
pressure injuries를 방지하기 위한 압력 및 온도의 지속적인 모니터링을 위한 플랫폼으로써 유망
Conclusion
Characteristics of a battery-free, wireless sensing system

## Slide 11
감사합니다
2022. 04. 11
DGIST 기초학부 이나영